Technické specifikace - veřejná zakázka „Parkourové hřiště Černý Most – opakované řízení“

Předmětem veřejné zakázky je zajistit realizaci parkourového hřiště na stávající ploše s povrchem živice na pozemku parc. č. 232/181, k. ú. Černý Most a to dodáním nových prvků určených pro cvičení parkourového typu, dodáním lité pryže s obrubníkem a jejich instalací a stavební práce spočívající v odstranění současné živice a zhotovení nového podloží.

Parkourové hřiště bude vybudováno na ploše o minimální velikosti 21 x 15 bm. Tréninkové parkourové hřiště bude splňovat kritéria bezpečnosti a kvality definované normou ČSN EN 16630 «Fitness vybavení pro dospělé pro venkovní použití» nebo BRITISH STANDARD - BS 10075:2013 «Specifikace pro parkourové vybavení». Dodavatel ve své nabídce předloží platný certifikát výrobku vydaný autorizovanou osobou dle výše uvedeného.

Hřiště bude obsahovat minimálně 12 ks překážek určených pro parkourové aktivity obsahující stěnové a trubkové prvky jako například hrazdy, odrazové stěny, přeskokové prvky atp.

Materiálové provedení herních prvků a povrchová úprava

Bezpečností zóna o výměře min. 310 m2 bude v provedení litá pryž - dvouvrstvý litý pryžový monolitický bezsparý povrch používaný pro tlumení nárazu. Bezpečnostní povrch bude litý na místě, nejedná se o prefabrikovaný povrch (dlaždice). Tloušťka celé konstrukce bude závislá na požadovaných tlumících vlastnostech povrchu. Spodní vrstva bude z SBR granulátu (Styrene Butadene Rubber – recyklovaná technická guma) smíchaného se speciálním polyuretanovým pojivem. Tloušťka vrstvy je v rozmezí cca 25-80 mm dle výšky pádu, tak že je splněn požadavek stanovený normou, dle které jsou parkourové prvky certifikovány. Horní vrstva z probarveného EPDM gumového granulátu (Ethylen Propylen Diene Monomer – uměle vyrobený kaučuk) bude smíchána s polyuretanovým pojivem. Tloušťka této vrstvy 10-11 mm. Barevnost bude stanovena na základě požadavků objednatele. Stěnové konstrukce budou v antivandal provedení sestavené z jednotlivých modulů v horizontálním a vertikálním směru. Nosná kostra stěnových prvků je z ocelové svařované žárově zinkované konstrukce. Opláštění z panelů z pigmentovaného betonu o min. tl. 40 mm, vyztužených ocelovým armováním. K nosné konstrukci budou dle velikosti panelu kotveny čtyřmi nebo dvěma kotevními body z ocelových čepů a terčů. Mezi panely a ocelovou konstrukci budou vloženy pryžové tlumiče. Na moduly bude možné připojovat trubkové konstrukce, madla a lišty. Součástí systémů stěnových prvků mohou být i nízké nášlapy pro přízemní trénink. Trubková konstrukce musí zajistit svojí dimenzí a především provedením spojů vysokou míru stability. Nosné stojky musí mít v průměru min. 100 mm a musí být zavětrovány. Spoje rozebíratelné systémem spojek. Spojovací materiál bude z nerezi. Kovové konstrukce budou sestaveny z trubek více průměrů a více výšek. Budou opatřeny žárovým zinkováním, terče budou z nerezi. Minimálně 1/3 osazených parkourových prvků bude z pigmentovaného betonu. Veškeré povrchové materiály budou odpovídat jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům a standardům EU. Prvky budou kotveny šrouby do základových desek, nebo do betonových patek do nezámrzné hloubky.

Součástí nabídky bude též půdorysné rozmístění, vizualizace předmětného hřiště a technická specifikace parkourových prvků.

ilustrativní foto: