Technický popis plnění veřejné zakázky

Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“) zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona.

Zadavatel Městská část Praha 14 tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky.

Základní informace o veřejné zakázce

| Název veřejné zakázky: | Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat |
| --- | --- |
| Druh veřejné zakázky: | služby |
| Režim veřejné zakázky: | Podlimitní veřejná zakázka |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Název zadavatele: | Městská část Praha 14 |
| Adresa zadavatele: | Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 |
| IČO/DIČ zadavatele: | 00231312/ CZ00231312 |
| Právní forma zadavatele: | 801 - Obec |
| Zastoupen: | Mgr. Radek Vondra, starosta |
| Adresa profilu zadavatele: | https://ezak.praha14.cz/ |

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky

Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění energetického managamentu s automatickým zápisem dat na území městské části Praha 14 a ve spolupráci s městskou částí Praha 14, které je taktéž další smluvní stranou smlouvy o spolupráci.

- Předmětem veřejné zakázky je zejména:

- Licencované užívání software pro energetický management

- Vybudování infrastruktury tak, aby data zapisovaná do software na energetický management byla daty fakturačními

- Ukládání dat včetně zajištění bezpečnosti dat a jejich zálohování

- Nastavení systému energetického managementu pro potřeby MČ Praha 14

Podrobný popis plnění

Software pro energetický management, který slouží pro komplexní přehled a řízení hospodaření s energiemi. Systém musí podporovat predikci, sledování a plánování spotřeby a nákladů všech druhů energií v objektech (elektrická energie, vodné, stočné a srážky, plyn, teplo). Software musí být využitelný jako software pro evidenci hospodaření s energií v rámci ISO 50 001. Předpokládá se automatický zápis dálkových odečtů až v 15-ti minutových intervalech u zařízení, kde bude zajištěna přímá komunikace se zařízeními. Z nepřímo komunikujících zařízení, tj. ze zařízení kde dochází k získání dat jiným způsobem, něž přímou komunikací (např. od dodavatele energií), je interval dat závislý na zdroji dat. Následně u takto získaných dat musí být neprodleně zajištěn import do SW. SW zajistí komunikaci dálkově alespoň 1-krát denně s přesností na 15-ti minutové intervaly.

Požadavky na SW:

- Automatizovaný sběr dat s následným uchováním

- Přehlednou správu fakturačních měřidel k fakturačním měřícím místům

- Evidenci a správa nezávislé soustavy odběrných míst pro odebírané druhy energie na PO s vazbou na pasport budovy

- Možnost vytvářet dynamické sestavy a grafy nad záznamy jakož i normování spotřeby dle tzv. vztažných veličin

- Export dat a následné načtení do xls a dbf programu.

- Hlášení nestandartních stavů pomocí (musejí být splněny minimálně dvě varianty)

  - E-mailu

  - SMS

  - Notifikací v softwaru

- Zavedení systému

- Aktuální klimatická data

- Import historických dat o spotřebě energie za 4 roky zpátky

- Veškeré budoucí aktualizace

- 100 hodin provozní podpory ročně bezplatně

- Preferuje se varianta provozování softwaru na hardwaru Dodavatele – tenký klient,

- Přístup k datům musí být bezpečnostně zajištěn dle aktuálních bezpečnostních IT standardů

- Přenos dat mezi softwarem a Uživatelem musí být zabezpečen kryptografickým protokolem, např. TLS

- Servery zajišťující provoz systému a úschovu dat musejí být prokazatelně zabezpečeny proti přístupu nepovolané osoby, výpadku napájení, požáru, zaplavení a dalším hrozbám

- Důležitá HW infrastruktura Dodavatele musí být zdvojená a data geograficky zálohována

- Dodavatel musí garantovat servisní zásah technikem do 3 pracovních dnů.

- Dodavatel musí splňovat ochranu svěřených informací v souladu s požadavky s relevantními závaznými právními předpisy (zejména zákonem na ochranu osobních údajů), standardy a doporučeními (ISMS – Information security management system) podle normy ČSN ISO/IEC 27001

- Dodavatel musí zároveň splňovat požadavky na IT minimálně podle jednoho dalšího kritéria:

  - ČSN ISO/IEC 20000-1

  - ČSN ISO/IEC 9001

- Licence (2 správce - MČ a MHMP / Operátor ICT, a.s., uživatelé objektů), kdy správce má možnost náhledu nad všemi objekty, uživatel pouze nad vlastním objektem. V rámci uživatele předpokládáme 2 přístupy.

Komunikační cesty mezi přístroji a servery

- Možnost variability, která bude zohledňovat podmínky v terénu, spolehlivost, investiční a provozní náklady

- V případě, že to koncový přístroj umožňuje, infrastruktura musí podporovat obousměrnou komunikaci.

Jedno-kroková komunikace

- Komunikace Měřidlo-Servery

- Použitá komunikační technologie musí být nejméně na úrovní GPRS

- Komunikace musí být zabezpečena pomocí dedikované APN a nebo VPN tunelem po veřejném internetu na servery Dodavatele

Dvou-kroková komunikace

- Komunikace Měřidlo-Koncentrátor-Server

- Komunikace Měřidlo-Koncentrátor musí být zajištěna průmyslovým standardem (RS-485, (W)M-Bus, PLC)

- Komunikace Koncentrátor-Server musí být zabezpečena pomocí dedikované APN nebo VPN

Měřidla elektřiny

- Systém musí umožňovat odečet fakturačních elektroměrů společnosti Pražská energetika, a.s.

- Systém musí umožňovat odečet podružných měřidel

- Dodavatel systému musí zajistit v případě nutnosti výměnu měřidla u distribuční společnosti.

- Dodavatel systému musí disponovat know-how v případě poradenství

Měřidla vody

- Systém musí umožňovat odečet fakturačních vodoměrů společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

- Systém musí umožňovat odečet podružných měřidel

- Dodavatel systému musí zajistit v případě výměny vodoměru i příslušnou úpravu potrubí

- Dodavatel systému musí disponovat know-how v případě poradenství

Ochrana proti úniku vody

- Každé odběrné místo musí být vybaveno systémem pro automatické uzavření hlavního přívodu vody v případě úniku vody.

Měřidla plynu

- Systém musí umožňovat odečet fakturačních plynoměrů společnosti Pražská plynárenská, a.s.

- Systém musí umožňovat odečet podružných měřidel

- Dodavatel systému musí disponovat kvalifikací pro úpravu rozvodů plynu

- Dodavatel systému musí zajistit v případě nutnosti výměnu měřidla u distribuční společnosti.

- Dodavatel systému musí disponovat know-how v případě poradenství

Měřidla tepla

- Systém musí umožňovat odečet fakturačních kalorimetrů společnosti Pražská teplárenská, a.s.

- Systém musí umožňovat odečet podružných měřidel

Ostatní měřidla a sensory

- Systém musí umožňovat možnost sběru dat i z jiných měřidel nebo čidel nesouvisející s primárními komoditami  (např. teplotní čidla)

- doplnění měřidel o komunikační prvky a jejich propojení do systému

V rámci nastavení systému pro potřeby MČ Praha 14 se předpokládá spolupráce s energetickým managerem MČ Praha 14 po ukončení realizační fáze a to v délce minimálně 13 měsíců. Výstupem této části bude minimálně 20-ti stránková zpráva, která bude obsahovat předmět analyzovaných dat, doporučení na přenastavení systému a na vhodné a vypovídající nastavení systému reportů jak pro potřeby MČ Praha 14, tak pro potřeby správců jednotlivých objektů. Součástí zprávy bude i doporučení optimální činnosti energetického managera.

Dodaný systém musí být replikovatelný i mimo projekt MČ Praha 14 a otevřený ke komunikaci s dalšími systémy (např. předání dat, srovnání).

Dodavatel provede zaškolení minimálně 30 pracovníků MČP 14, a to v délce minimálně dva cykly školení po 5-ti hodinách. Současně dodavatel zpracuje písemně manuál pro zaškolení dalších pracovníků.

Realizační dokumentace bude obsahovat:

- Výchozí stav

- Použité řešení – popis dle jednotlivých objektů

- Popis jednotlivých prvků infrastruktury

  - Typy měřidel

  - Typy odečítaných dat a perioda odečítaných dat

  - Použitá komunikace

- Popis komunikační cest

  - Použitá rozhraní

  - Použité protokoly

- Popis systému

  - Popis uživatelských rolí

  - Popis uživatelského prostředí

  - Popis exportů

- Podpora a servis

  - Způsob oznámení požadavku

  - Reakční doba

  - Výčet licencí a jednotlivých oprávnění s definicí práv