# Příloha č. 3

# Podrobná specifikace objednavatele (zadavatele) k upgrade infrastruktury počítačové sítě a serverů městské části Praha 14

- Dodání serveru včetně diskového uložiště

  - Dodavatel zpracuje migrační plán HW a SW potřebný pro realizaci plánované obměny v návaznosti na dodané technologie

  - Dodávka HW

      - 1x CPU 10-core s výkonem minimalně 15331 CPU mark v https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

      - 4x 16GB RAM DDR4 RDIMM o frekvenci alespoň 2133MHz

      - Konektor pro interní USB klíč a SD kartu

      - TPM modul nebo funkční ekvivalent ve verzi 2.0

      - 4x 1Gb Ethernet port na základní desce serveru

      - 2x 10Gb Ethernet port, adaptér nesmí pro budoucí rozšiřitelnost zabírat PCIe slot.

      - Provedení do racku, rozměr max. 2U, instalační ližiny do racku musí být součástí dodávky

      - HW 12Gb SAS RAID řadič s podporou RAID 0, 1, 5, 6, a s alespoň 2GB zálohované cache, musí umožňit připojení všech diskových pozic maximální konfigurace chassis

      - Osazeno 2 x 480GB, SATA 6G SAS LFF HDD

      - Osazeno 7 x 4TB SAS, 12G 7.2K LFF HDD

      - Redundantní, vyměnitelné za provozu, ventilátory

      - Redundantní, vyměnitelné za provozu, napájecí zdroje min.800W, s certifikací 80 Plus Platinum (účinnost 94%)

      - Jednotka musí podporovat vzdálený management s možností zapínat, vypínat a restartovat server, možnost rozšíření o podporou vzdáleného KVM a připojení virtuálního média

      - Vzdálený management musí splňovat následující parametry

      - dedikovaný LAN RJ-45 port umožňující zabezpečený přístup přes síť – webovým prohlížečem i SSH

      - umožňující plnou KVM redirekci

      - možnost vzdáleně připojit obraz instalačního média

      - možnost skupinové správy všech poptávaných serverů prostřednictvím jedné servisní konzole

      - možnost skupinového update firmware všech poptávaných serverů

      - nezávislý procesor musí pracovat i při nenabootovaném operačním systému serveru

      - musí umožnit průběžné sledování parametrů serveru, hardwarový stav serveru, včetně uložení event. logu

      - detekci a zasílání SNMP zpráv o chybových stavech hardware

      - řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům na serverech pomocí účtů Active Directory domény

      - měření a řízení spotřeby serverů s možností uzamknutí příkonu serveru

      - Záruční doba minimálně 3 roky s garantovanou dobou odezvy nejpozději následující pracovní den, oprava v místě instalace zařízení

  - Rekonfigurace softwaru

    - Dodavatele provede rekonfiguraci SW Veritas Backup Exec 16 v návaznosti na dodaný hardware.

- Rekonfigurace diskových polí a NAS

  - Dodavatel zpracuje migrační plán rekonfigurace stávajících diskových polí (fyzických i virtuálních) a NAS

  - Dodavatel provede rekonfiguraci stávajících diskových polí a NAS s důrazem na skutečnost, že nesmí být dotčen provoz objednatele.

- Rekonfigurace infrastruktury páteřních přepínačů

  - Dodavatel zpracuje migrační plán rekonfigurace stávajících páteřních přepínačů.

  - Dodavatel provede rekonfiguraci stávajících páteřních přepínačů NAS s důrazem na skutečnost, že nesmí být dotčen provoz objednatele.

- Upgrade Hyper-V HA clusteru

  - Dodavatel zpracuje migrační plán upgrade stávajícího Hyper-V 2-node clusteru.

  - Dodavatel provede upgrade stávajícího Hyper-V 2-node clusteru NAS s důrazem na skutečnost, že nesmí být dotčen provoz objednatele.

- Rekonfigurace zálohovacích a obnovovacích plánů

  - Dodavatel zpracuje nové plány zálohování a obnovy v rámci SW Veritas Backup Exec 16.

  - Dodavatel provede nasazení a plné otestování plánů zálohy a obnovy.

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů s výjimkou serverové licence MS Windows server 2016.

- Je požadována záruka na hardware s výměnou NBD v délce 36 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem zařízení.

- Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

- Dodavatel připraví plán konfigurace napojení na centrální UPS v souvislosti s nově dodanými technologiemi

- Dodavatel zrealizuje akceptovaný konfigurační plán napojení na centrální UPS.

- Dodavatel je zodpovědný za aktualizaci provozní dokumentace objednatele dle obvyklých standardů.

- Dodavatel zmapuje změny v cílové infrastruktuře v notaci Archimate dle metodiky MVČR. Vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy