| Typ | Počet | Minimální konfigurace |
| --- | --- | --- |
| Počítačová sestava | Specifikace PC v sestavě |
| 22 | ks | Skříň: Provedení micro tower |
|  |  | Procesor: 64bit, 4 fyzická jádra, 4 vlákna, integrovaná grafika s podporou rozlišení 4096x2160@60Hz, TDP 65W, chladič, datum uvedení procesoru na trh od 2Q-2019, k 11.11.2019 musí CPU disponovat minimální hodnotou: 8900 bodů dle hodnocení https://www.cpubenchmark.net/desktop.html |
|  |  | Paměť: 8GB DDR4 |
|  |  | Disk: min. 256GB SSD |
|  |  | Grafika: Integrovaná v CPU |
|  |  | Optická mechanika: není |
|  |  | Porty: 4x USB 3.1 (1 x na přední panelu), 1x USB-C, 1x audio-in (mic), 1x audio out, 1x RJ-45 (LAN 10/100/1000 - podpora WoL, PXE), 1x DisplayPort - kompatibilní s dodávaným monitorem, možnost technologie TPM 2.0 |
|  |  | Operační systém: Windows 10 Pro CZ x64 - předinstalovaný |
|  |  | Další software: Je zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce a je dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu pomocí vzdálené správy, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM. |
|  |  | Zdroj: Interní zdroj, aktivní PFC, 80 PLUS Gold |
|  |  | HW Zabezpečení: Podpora visacích i lankových zámků na skříň |
|  |  | Příslušenství: Klávesnice CS, myš, napájecí kabel (myš a klávesnici od stejného výrobce jako PC) |
|  |  | Záruka poskytovaná výrobcem: 3 roky v místě instalace následují pracovní den |
|  |  | Další požadavky: Výrobce (nikoliv dodavatel) musí disponovat servisní sítí nejméně 2 certifikovaných partnerů s dojezdem 2 hodin od místa plnění. Není-li dodavatel současně výrobce, musí být dodavatel certifikovaným partnerem výrobce. |
|  |  | Specifikace Monitoru v sestavě |
|  |  | Výrobce: Monitor musí být od stejného výrobce jako PC |
|  |  | Úhlopříčka: min 23" |
|  |  | Vstup: DisplayPort, kompatibilní s dodaným PC |
|  |  | Rozlišení: Full HD, 1920x1080 |
|  |  | Polohovatelnost: Výška, náklon |
|  |  | Reproduktory: integrované, funkční přes Displayport nebo HDMI |
|  |  | Další fukce: 3x USB port (1x typ B, 2 typ A) a USB kabel min. 1.5m |
|  |  | Technologie: LCD LED |
|  |  | Svítivost: min 250 cd/m2 |
|  |  | Poměr stran: 16:9 |
|  |  | Kontrasní poměr: min. 1000:1 |
|  |  | Propojovací kabel: min. 1.5 metru, DisplayPort - kompatibilní s dodaným PC |
|  |  | Napájení: Interní zdroj, Maximální příkon 40W, typický příkon 19W |
|  |  | Záruka poskytovaná výrobcem: 3 roky v místě instalace následují pracovní den |
|  |  | Další požadavky: Výrobce (nikoliv dodavatel) musí disponovat servisní sítí nejméně 2 certifikovaných partnerů s dojezdem 2 hod. od místa plnění. Není-li dodavatel současně výrobce, musí být dodavatel certifikovaným partnerem výrobce. Microsoft WHQL certification (Windows 10) |

Účastník uvede u předmětu plnění:

Výrobce                                     …………………………………………………………………………..

Model PC                                 ………………………PN……………………………………………….

Model monitoru                     ………………………PN……………………………………………….

Technickou specifikaci s vyznačením těch částí, které potvrzují splnění minimální technické specifikace zadavatele (stačí zvýrazněním příslušných pasáže ve výše uvedené  technické specifikaci)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

Účastník předloží potvrzení – doklad od výrobce (nikoliv dodavatele) o poskytované úrovni záruky

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V Praze dne ………………………………………………

………………………………………………..……………………………….…………..

Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby jednat za účastníka