Popis skutečného stavu

Obsah

1	Zadání projektu	5

2	3111-5169-0405 – Mateřské školy	7

2.1	MŠ Zelenečská	7

2.1.1	Popis současného stavu	7

2.1.2	Požadovaný stav	7

2.2	MŠ Sadská	8

2.2.1	Popis současného stavu	8

2.2.2	Požadovaný stav	8

2.3	MŠ Bobkova	9

2.3.1	Popis současného stavu	9

2.3.2	Požadovaný stav	9

2.4	MŠ Gen. Janouška	10

2.4.1	Popis současného stavu	10

2.4.2	Požadovaný stav	10

2.5	MŠ Šebelova	11

2.5.1	Popis současného stavu	11

2.5.2	Požadovaný stav	12

2.6	MŠ Vybíralova 968	12

2.6.1	Popis současného stavu	12

2.6.2	Požadovaný stav	13

2.7	MŠ Vybíralova 967	13

2.7.1	Popis současného stavu	13

2.7.2	Požadovaný stav	13

2.8	MŠ Vybíralova 969	14

2.8.1	Popis současného stavu	14

2.8.2	Požadovaný stav	14

2.9	MŠ Kostlivého	15

2.9.1	Popis současného stavu	15

2.9.2	Požadovaný stav	15

2.10	MŠ Osická	16

2.10.1	Popis současného stavu	16

2.10.2	Požadovaný stav	16

2.11	MŠ Chvaletická	17

2.11.1	Popis současného stavu	17

2.11.2	Požadovaný stav	17

2.12	MŠ Paculova	17

2.12.1	Popis současného stavu	17

2.12.2	Požadovaný stav	18

2.13	MŠ Štolmířská 602	18

2.13.1	Popis současného stavu	18

2.13.2	Požadovaný stav	19

2.14	MŠ Šestajovická	19

2.14.1	Popis současného stavu	19

2.14.2	Požadovaný stav	20

2.15     MŠ Jahodnice	20

3	3113-5169-0405 – Základní školy	21

3.1	ZŠ Gen. Janouška	21

3.1.1	Popis současného stavu	21

3.1.2	Požadovaný stav	21

3.2	ZŠ Bratří Venclíků	22

3.2.1	Popis současného stavu	22

3.2.2	Požadovaný stav	22

3.3	ZŠ Chvaletická – 1.stupeň	23

3.3.1	Popis současného stavu	23

3.3.2	Požadovaný stav	23

3.4	ZŠ Chvaletická – 2.stupeň	24

3.4.1	Popis současného stavu	24

3.4.2	Požadovaný stav	25

3.5	ZŠ Hloubětínská	25

3.5.1	Popis současného stavu	25

3.5.2	Požadovaný stav	26

3.6	ZŠ Šimanovská	26

3.6.1	Popis současného stavu	26

3.6.2	Požadovaný stav	27

3.7	ZŠ Vybíralova	27

3.7.1	Popis současného stavu	27

3.7.2	Požadovaný stav	28

4	6771-5169-0905 – Úřad MČ Praha 14	30

4.1	UMČ Praha 14	30

4.1.1	Popis současného stavu	30

4.1.2	Požadovaný stav	30

5	3392-5169-0605 – Kulturní dům Šimanovská	31

5.1	KD Šimanovská	31

5.1.1	Popis současného stavu	31

5.1.2	Požadovaný stav	32

6	3429-5169-0405 – Sportovní a volnočasové zařízení Plechárna	32

6.1.1	Popis současného stavu	32

6.1.2	Požadovaný stav	33

7	4356-5169-0505 – Domov seniorů Bojčenkova	34

7.1	DS Bojčenkova	34

7.1.1	Popis současného stavu	34

7.1.2	Požadovaný stav	34

- Zadání projektu

Předmětem technické specifikace je projekt dálkových odečtů měřidel v objektech mateřských a základních škol a v dalších objektech vlastněných Městskou částí Praha 14.

V rámci instalace dálkového automatického bezpečnostního uzavíracího zařízení vody - VODOSTOP, budou instalována měřidla, která umožňují instalaci dálkového odečtu. V rámci těchto prací bude nutné provést úpravy potrubí a vodoměrných sestav tak, aby byla zajištěná spolehlivá a správná funkce celého systému. V rámci celkové ceny musí tedy být kalkulovány i rekonstrukce nevyhovujících vodoměrných sestav, tam kde je to z hlediska jejich stavu nezbytně nutné.

Bezpečnostní uzávěr vody slouží pro prevenci škod, které vznikají při havárii vodovodních rozvodů včetně prasklých přívodů vodovodních baterií, sprch a WC, spotřebičů (např. myček, praček zásobníků TUV) zabraňuje únikům vody prostřednictvím protékajících WC a tím i šetří náklady.

Systém automatického bezpečnostního zařízení vody se musí skládat z vodoměru s impulsním výstupem, který průběžně předává informace o množství odebrané vody do řídící jednotky, která vyhodnocuje přicházející informace a v případě detekce havárie dává impulz kulovému ventilu s elektropohonem k uzavření vody. Součástí dodávky musí být možnost odpojit uzavírací zařízení v době, kdy je v budově běžný provoz a rozsah průtoků takový, že by mohlo dojít k uzavření ventilu i průtokem za normálních provozních stavů. Zařízení tedy musí umožnit funkci nastavení jen mimo pracovní dobu a o víkendech. Časové režimy musejí být volitelně nastavitelné. Dálkové odečty jsou však stále k dispozici a služba online odečtu je stále v provozu a na případné výkyvy ve spotřebě i
při odpojení uzavíracího zařízení upozorní hlášením v emailu. Systém by měl mít vlastnost zaslání okamžité alarmové hlášky v případě uzavření ventilu na předem určené telefonní číslo. SIM karta není v ceně zařízení.

K výše uvedeným funkcím musí být navrženo rozhraní pro přístup k naměřeným (odečteným) hodnotám. Toto prostředí musí nabízet grafický přehled o chování jednotlivých spotřeb s možností porovnání v čase. Data musí být exportovatelné dle definovaného formátu.

Dokument je rozdělen podle následujícího klíče:

- 3111-5169-0405 – Mateřské školy

- 3113-5169-0405 – Základní školy

- 6771-5169-0905 – Úřad MČ Praha 14

- 3392-5169-0605 – Kulturní dům Šimanovská

- 3429-5169-0405 – Sportovní a volnočasové zařízení Plechárna

- 4356-5169-0505 – Domov seniorů Bojčenkova

| 3111-5169-0405 – Mateřské školy |
| --- |
| MŠ Zelenečská | Zelenečská 500, Praha 9 – Hloubětín |
|  | Detašované pracoviště Sadská 530, Praha 9 |
| MŠ Bobkova | Bobkova 766, Praha 9 - Černý Most |
| MŠ Gen. Janouška | Gen. Janouška 1005, Praha 9 - Černý Most |
| MŠ Šebelova | Šebelova 874, 198 00 Praha 9 - Černý Most |
| MŠ Vybíralova 968 | Vybíralova 968, Praha 9 - Černý Most |
|  | Detašované pracoviště Vybíralova 967, Praha 9 - Černý Most |
|  | Detašované pracoviště Vybíralova 969, Praha 9 - Černý Most |
| MŠ Kostlivého | Kostlivého 1218, Praha 9 - Kyje |
|  | Detašované pracoviště Osická 454, Praha 9 |
| MŠ Chvaletická | Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec |
| MŠ Paculova | Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most |
| MŠ Štolmířská | Štolmířská 602, Praha 9 - Hloubětín |
|  | Detašované pracoviště Šestajovická 1068/17, Praha 9 – Hloubětín |
| MŠ Jahodnice | ve výstavbě |

| Základní školy |  |
| --- | --- |
| ZŠ Gen. Janouška | Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most |
| ZŠ Bří Venclíků | Bří Venclíků 1140, Praha 9 - Černý Most |
| ZŠ Chvaletická | Chvaletická 918, Praha 9- Lehovec |
| ZŠ Hloubětínská | Hloubětínská 700, Praha 9- Hloubětín |
| ZŠ Šimanovská | Šimanovská 16, Praha 9-Kyje |
| ZŠ Vybíralova | Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most |

| Ostatní |  |
| --- | --- |
| Budova úřadu MČ | ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1072, 1073, Praha 9 |
| Kulturní dům | Šimanovská 47, Praha 9 |
| Plechárna | Bryksova 1002/20 Praha 9-Černý Most |
| DS Bojčenkova | Bojčenkova, 1099/12, Praha 9-Černý Most |

- 3111-5169-0405 – Mateřské školy

MŠ Zelenečská

Popis současného stavu

Objekt mateřské školky se nachází v ulici Zelenečská 500. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměry (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZMD120 (No. T130010)

- 2. elektroměr typu ZE310.DU (No. T368707)

- umístěny u schodiště do suterénu

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- typ MNQn2,5 I=190 (No. 7114302)

- umístěn v suterénu na konci chodby

- bez komunikace

- Plynoměr (MDP)

- typ BK-G10 (No. 0000959-049-04-I)

- umístěn pod schodištěm do suterénu

- bez komunikace

- Kalorimetr (PT)

- UltraHeat UH50 (No. 68 517 447)

- Umístěn v kotelně v suterénu mezi plynoměrem a vodoměrem

| Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMD120 | T130010 | MŠ Zelenečská | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| ZE310.DU | T368707 | MŠ Zelenečská | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| MNQn2,5 I=190 | 7114302 | MŠ Zelenečská | Veolia | ANO | Fakturační |
| BK-G10 | 0000959-049-04-I | MŠ Zelenečská | MDP, a.s. | ANO | Fakturační |
| UltraHeat 50 | 68517447 | MŠ Zelenečská | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

MŠ Sadská

Popis současného stavu

Objekt mateřské školky se nachází v ulici Sadská 530. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměry (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZMD120 (No. T132272)

- 2. elektroměr typu ZE310.DU (No. T547801)

- 3. elektroměr typu ZE310.DU (No. T547349)

- umístěny za vstupními dveřmi na chodbě v rozvaděči

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- typ Flostar DN 50 (No. 10UF086361)

- umístěn v suterénu na konci chodby (opačném než jsou elektroměry)

- bez komunikace

- Plynoměr (MDP)

- 2. typ Itron-G6 (No. 24415157)

- umístěn pod schodištěm do suterénu

- bez komunikace

| Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMD120 | T132272 | MČ Praha 14 | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| ZE310.DU | T547801 | MČ Praha 14 | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| ZE310.DU | T547349 | MČ Praha 14 | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Flostar DN 50 | 10UF086361 | MČ Praha 14 | Veolia | ANO | Fakturační |
| Itron-G6 | 24415157 | MČ Praha 14 | MDP, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

MŠ Bobkova

Popis současného stavu

Objekt mateřské školy se nachází v ulici Bobkova 766. Je rozdělen na budovu A a budovu B. V budovách jsou identifikovány následující měřidla:

Budova A

- Elektroměry (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZE310.DU (No. T475788)

- 2. elektroměr typu ZMD410 (No. 96916732)

- umístěny ve sklepě

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- typ Sensus 420 260mm (No. 4201108187270)

- umístěn v technické místnosti ve sklepě

- bez komunikace

Budova B

- Elektroměr (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZE310.DU (No. T474896)

- umístěn ve sklepě

- Vodoměry – Veolia (PVK)

- 1. Typ Sensus  420 260mm (No. 4201108187217)

- 2. Typ Sensus  420 260mm (No. 4201108187218)

- umístěny v technické místnosti ve sklepě

- bez komunikace

- Kalorimetr (PT)

- typ (No. 68 175 429)

- umístěn v technické místnosti ve sklepě

- osazen komunikací na PT

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | ZMD410 | 96916732 | MŠ Korálek | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda | Sensus 420 260mm | 4201108187270 | MŠ Korálek | Veolia | ANO | Fakturační |
| Elektřina | ZE310.DU | T475788 | MŠ Korálek | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Elektřina | ZE310.DU | T474896 | MŠ Korálek | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda | Sensus 420 260mm | 4201108187217 | MŠ Korálek | Veolia | ANO | Fakturační |
| Voda | Sensus 420 260mm | 4201108187218 | MŠ Korálek | Veolia | ANO | Fakturační |
| Teplo/Teplá voda | UltraHeat 50 | 68175429 | MŠ Korálek | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

MŠ Gen. Janouška

Popis současného stavu

Objekt mateřské školy se nachází v ulici Gen. Janouška 1005. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměry (PREdi)

- 1. elektroměr ZMD410CT (No. 98 385 357)

- umístěn v suterénu budovy

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- typ Sensus MeiStream+50 (No.120040346)

- umístěn v technické místnosti

- bez komunikace

- Kalorimetr

- UltraHeat 50 (67774045)

  - umístěn v kotelně

  - vytápění

- Flypper (51542773)

  - studená voda do výměníku

  - umístěn v kotelně

- UltraHeat 50 (66435362)

  - výměník na ohřev teplé vody

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | ZMD410 | 98385357 | Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda | Sensus Meistream+50 | 120040346 | Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 | Veolia | ANO | Fakturační |
| Teplo | UltraHeat 50 | 67774045 | Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |
| Teplo | Flypper | 51542773 | Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |
| Teplo | UltraHeat 50 | 66435362 | Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

MŠ Šebelova

Popis současného stavu

Objekt mateřské školy se nachází v ulici Šebelova 874. Je rozdělen na budovu A a budovu B.
V budovách jsou identifikovány následující měřidla:

Budova A

- Elektroměr (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZD410CT (No. 98 449 888)

- umístěn v přízemí technická místnost

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- typ Actaris (No. 06UF123212)

- umístěn v technické místnosti šachtě

- bez komunikace

- Kalorimetr

- UltraHeat (68125725)

  - výměník na ohřev teplé vody

- UltraHeat (65644939)

  - vytápění

Budova B

- Elektroměr - PREdi

- 1. elektroměr typu ZMD410CT (No. 98 449 887)

- Vodoměry – Veolia (PVK)

- 1. typ Actaris (No. 09UF259218)

- umístěn v technické místnosti v šachtě

- bez komunikace

- Podružné vodoměry pro byt (2x) – teplá a studená voda v majetku školy.

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | ZMD410 | 98449888 | Mateřská škola Obláček | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda | Actaris | 06UF123212 | Mateřská škola Obláček | Veolia | ANO | Fakturační |
| Elektřina | ZMD410 | 98449887 | Mateřská škola Obláček | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda | Actaris | 09UF259218 | Mateřská škola Obláček | Veolia | ANO | Fakturační |
| Teplo | UltraHeat 50 | 68125725 | Mateřská škola Obláček | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |
| Teplo | UltraHeat 50 | 65644939 | Mateřská škola Obláček | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda |  |  |  | Mateřská škola Obláček | ANO | Podružné |
| Teplá voda |  |  |  | Mateřská škola Obláček | ANO | Podružné |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

MŠ Vybíralova 968

Popis současného stavu

Objekt mateřské školky se nachází v ulici Vybíralova 968. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměry (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZMD410 (No. 98 385 688)

- 2. elektroměr typu ZMD120 (No. T116933)

- umístěn v přízemí budovy

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- Typ Actaris (No. D05UF137597)

- umístěn v technické místnosti

- bez komunikace

- Kalorimetr (PT)

- umístěn v technické místnosti PT - nepřístupný

- osazen komunikací na PT

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | ZMD410 | 98385688 | MŠ Vybíralova 968 | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Elektřina | ZMD120 | T116933 | Pražská teplárenská, a.s. | PREdistribuce, a.s. | NE | Fakturační |
| Voda | Actaris | D05UF137597 | MŠ Vybíralova 968 | Veolia | ANO | Fakturační |
| Teplo/Teplá voda |  |  | MŠ Vybíralova 968 | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

MŠ Vybíralova 967

Popis současného stavu

Objekt domova seniorů se nachází v ulici Vybíralova 967. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměr (PREdi)

- elektroměr typu ZMD410 (No. 98 385 280)

- umístěn v přízemí budovy

- Vodoměr Veolia (PVK)

- typ Actaris (No. 05UF050148)

- umístěn v technické místnosti

- bez komunikace

- Kalorimetr (PT)

- umístěn v technické místnosti

- typ L+G Ultraheat 500 (No. 66 260 855)

- osazen komunikací na PT

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | ZMD410 | 98385280 | MŠ Vybíralova 967 | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda | Actaris | 05UF050148 | MŠ Vybíralova 967 | Veolia | ANO | Fakturační |
| Teplo/Teplá voda | UltraHeat 500 | 66260855 | MŠ Vybíralova 967 | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

MŠ Vybíralova 969

Popis současného stavu

Objekt domova seniorů se nachází v ulici Vybíralova 969. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměry (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZMF120 (No. W018086)

- 2. elektroměr typu ZMF120 (No. W017431)

- 3. elektroměr typu ZMF120 (No. W006334)

- 4. elektroměr typu ZE110.DE (No. C365421)

- Elektroměr podružný (v majetku školy)

- elektroměr typu Siemens (No. 234729)

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- typ Sensus Meistream (No. 120002715)

- umístěn v technické místnosti

- bez komunikace

- Kalorimetr - PT

- typ L+G Ultraheat 500 (No. 65 966 972)

- umístěn v technické místnosti

- osazen komunikací na PT

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | ZMF120 | W018086 | MČ P14 | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Elektřina | ZMF120 | W017431 | Jahoda, o.p.s. | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Elektřina | ZMF120 | W006334 | MČ P14 | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Elektřina | ZE110.DE | C365421 | Jahoda, o.p.s. | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Elektřina | Siemens | 234729 | MČ P14 | MŠ | ANO | Podružné |
| Voda | Sensus Meistream | 120002715 | MČ P14 | Veolia | ANO | Fakturační |
| Teplo/Teplá voda | UltraHeat 500 | 65966972 | MČ P14 | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

MŠ Kostlivého

Popis současného stavu

Objekt mateřské školy se nachází v ulici Kostlivého 1218. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměry (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZMD410 (No. 50 997 254)

- umístěn z boku na fasádě budovy

- Vodoměry – Veolia (PVK)

- MN Qn 2,5 I=90 No. 8059051

  - umístěn na dětských záchodech pro zahradu

  - bez komunikace

- Flostar DN50 No. 03UF078815

  - v šachtě v budově, hned za vchodovými dveřmi, před ředitelnou

  - již s komunikací

- Plynoměr

- 1. typ Krom-Schroder G25 (No. 12697672)

- umístěn v samostatné místnosti se samostatným vchodem – v pravé části budovy

- bez komunikace

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | ZMD410 | 50997254 | MŠ Jahodnice | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda | MN Qn 2,5 | 8059051 | MŠ Jahodnice | Veolia | ANO | Fakturační |
| Voda | Flostar | 03UF078815 | MŠ Jahodnice | Veolia | ANO | Fakturační |
| Plyn | Krom-Schroder G25 | 12697672 | MŠ Jahodnice | MDP, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

V objektu je instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek  funguje autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval.
V případě vyhodnocení poruchového stavu se aktivuje mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě. K vodoměru se bude instalovat pouze dálkový sběr dat.

MŠ Osická

Popis současného stavu

Objekt mateřské školy se nachází v ulici Osická 454. Jedná se o detašované pracoviště MŠ Kostlivého. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměr (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZE300.4U (No. T342950)

- umístěn v pilířku v oplocení po levé straně vstupní branky

- Vodoměry – Veolia (PVK)

- jedná se o dva vodoměry typu 420

  - I=165 (No. 42009404339)

  - I=190 (No. 42009775840)

- umístěny v kotelně ve vzájemné těsné blízkosti

- bez komunikace

- Plynoměr

- 1. Typ BK-G4 (No. 2263520-026-05-I)

- umístěn v pilířku v oplocení po pravé straně vstupní branky

- bez komunikace

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | ZE300.4U | T342950 | MŠ Jahodnice | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda | 420 | 42009404339 | MŠ Jahodnice | Veolia | ANO | Fakturační |
| Voda | 420 | 42009775840 | MŠ Jahodnice | Veolia | ANO | Fakturační |
| Plyn | BK-G4 | 2263520-026-05-I | MŠ Jahodnice | MDP | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

V objektu je instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek funguje autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu se aktivuje mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě. K vodoměru se bude instalovat pouze dálkový sběr dat.

MŠ Chvaletická

Popis současného stavu

Objekt mateřské školy se nachází v ulici Chvaletická 917. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměr - PREdi

- 1. Elektroměr typu ZMD410 (No. 98 385 505)

- umístěn v rozvodně elektro v suterénu budovy

- Vodoměry – Veolia (PVK)

- vodoměr typu Meistream DN 50 (No. 13134319)

- umístěn v místnosti spolu s plynoměrem vedle rozvodny elektro

- bez komunikace

- Plynoměr

- 1. typ Krom-Schroder G10 (No. 11427699)

- umístěn v místnosti spolu s vodoměrem vedle rozvodny elektro

- bez komunikace

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | ZMD410 | 98385505 | MŠ Chvaletická | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda | Sensus Meistream | 13134319 | MŠ Chvaletická | Veolia | ANO | Fakturační |
| Plyn | Krom-Schroder G10 | 11427699 | MŠ Chvaletická | MDP, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

V objektu je instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek funguje autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu se aktivuje mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě. K vodoměru se bude instalovat pouze dálkový sběr dat.

MŠ Paculova

Popis současného stavu

Objekt mateřské školy se nachází v ulici Paculova 1115. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměry (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZMD410CT (No. 505 87062)

- 2. elektroměr typu ZPA 310.DU (No. T423 371)

- umístěny v přízemí budovy

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- typ Actaris (No. 09UF256867)

- umístěn v technické místnosti

- bez komunikace

- Kalorimetr (PT)

- typ L+G (No. XXX)

- umístěn v technické místnosti ve sklepě

- osazen komunikací na PT

- Plynoměr

- typ Beta PROM G4S (No. 39028)

- umístěn v přízemí cca 15m od technické místnosti

- bez komunikace

| Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMD410 | 50587062 | MŠ Paculova | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| ZE310 | T423371 | MŠ Paculova | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Actaris | 09UF256867 | MŠ Paculova | Veolia | ANO | Fakturační |
| L+G |  | MŠ Paculova | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |
| Beta PROM G4S | 39028 | MŠ Paculova | MDP, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

V objektu je instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek funguje autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu se aktivuje mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě. K vodoměru se bude instalovat pouze dálkový sběr dat.

MŠ Štolmířská 602

Popis současného stavu

Objekt mateřské školy se nachází v ulici Štolmířská 602/4. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměr (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZE310.DU (No. T317095)

  - dvoutarifní sazba řízená HDO FMX 552 (No. A140992), instalováno v elektroměru

- umístěn v pilířku vedle vchodu do areálu objektu (elektroměr mimo hlavní objekt)

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- typ Elster M100 Q3 6,3 (No. 5714050251)

- umístěn v kotelně

- bez komunikace

- Kalorimetr - PT

- typ UltraHeat T550 (No. 68 041 116)

- umístěn v kotelně

- osazen komunikací na PT

- Plynoměr (MDP)

- typ MKM G6 (No. 8442157)

- umístěn naproti kotelně na opačném konci chodby

- bez komunikace

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | ZE310.DU | T317095 | MŠ, Praha 9 - Hloubětín | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Elektřina | FMX552 | A140992 | MŠ, Praha 9 – Hloubětín | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda | Elster M100 | 5714050251 | MŠ, Praha 9 – Hloubětín | Veolia | ANO | Fakturační |
| Teplo/Teplá voda | UltraHeat T550 | 68041116 | MŠ, Praha 9 – Hloubětín | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |
| Plyn | MKM G6 | 8442157 | MŠ, Praha 9 - Hloubětín | MDP, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

MŠ Šestajovická

Popis současného stavu

Objekt mateřské školy se nachází v ulici Šestajovická 1068 a funguje jako detašované pracoviště MŠ Štolmířská. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměr (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZE310.DU (No. T426898)

- umístěn v samostatném pilířku v oplocení

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- typu 420 I=190 (No. 42010047419)

- umístěn v šachtě na příjezdové komunikaci ihned za vjezdem do areálu

- bez komunikace

- Plynoměr

- typu MKM G6 (No. 3523328)

- umístěn v pilířku vedle vjezdu do areálu

- bez komunikace

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | ZE310 | T426898 | Mateřská Škola | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda | 420 I=190 | 42010047419 | Mateřská Škola | Veolia | ANO | Fakturační |
| Plyn | MKM G6 | 3523328 | Mateřská Škola | MDP, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

- 15 MŠ Jahodnice

Jedná se o školku, která je ve výstavbě v projektové fázi. V MŠ se počítá se dvěma elektroměry, jedním vodoměrem a jedním přívodem plynu.

- 3113-5169-0405 – Základní školy

ZŠ Gen. Janouška

Popis současného stavu

Objekt základní školy se nachází v ulici Gen. Janouška 1006. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměry (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZMD410 (No. 96 933 640)

- Vodoměry – Veolia (PVK)

- 1. Typ Actaris (No. 10UF052624L)

- 2. Typ Actaris (No. 07UF018447R) – na jednom přívodu s předchozím, jako záložní

- umístěny v technické místnosti

- bez komunikace

- Kalorimetr - PT

- umístěn v technické místnosti PT

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | ZMD410 | 96933640 | ZŠ Gen. Janouška 1006 | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda | Actaris | 10UF052624L | ZŠ Gen. Janouška 1006 | Veolia | ANO | Fakturační |
| Voda | Actaris | 07UF018447R | ZŠ Gen. Janouška 1006 | Veolia | ANO | Fakturační |
| Teplo/Teplá voda |  |  | ZŠ Gen. Janouška 1006 | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

ZŠ Bratří Venclíků

Popis současného stavu

Objekt základní školy se nachází v ulici Bratří Venclíků 1140. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměry (PREdi)

- 1. Elektroměr typu ZMD410 (No. 32 727 249)

- umístěn v rozvodně elektro v přízemí v místnosti č.38

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- vodoměr typu Meistream DN 50 (No. 13012816)

- umístěn v místnosti spolu s plynoměry

- bez komunikace

- Plynoměr

- 1. Typ Elster G65 (No. 15077064)

- 2. Typ Elster BK – G25 (No. 14122-044-11-I)

- 3. Typ Beta (No. 39559)

- umístěny ve společné místnosti č.20 v přízemí

- bez komunikace

- Kalorimetr

- UltraHeat 50 (No. 67 126 200)

- umístěn v kotelně v suterénu

| Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMD410 | 32727249 | Základní škola | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Sensus Meistream | 13012816 | Základní škola | Veolia | ANO | Fakturační |
| Elster G65 | 15077064 | Základní škola | MDP, a.s. | ANO | Fakturační |
| Elster BK- G25 | 14122-044-11-I | Základní škola | MDP, a.s. | ANO | Fakturační |
| Beta PROM G4S | 39559 | Základní škola | MDP, a.s. | ANO | Fakturační |
| UltraHeat 50 | 67126200 | Základní škola | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

ZŠ Chvaletická – 1.stupeň

Popis současného stavu

ZŠ Chvaletická se skládá ze dvou budov. Budova pro první stupeň se nachází v ulici Rochovská 692. V objektu jsou identifikovány měřidla:

- Elektroměry (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZMD410 (No. 96 933 796)

- 2. elektroměr typu ZMD120 (No. T130491)

- 3. elektroměr typu ZMF120 (No. W035907)

- 3. elektroměr typu ZMF120 (No. W047852)

- umístěny v rozvodně elektro v místnosti č.233

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- vodoměr typu Flostar DN 50 (No. 05UF100386)

- umístěn v místnosti č.204 vedle kotelny

- bez komunikace

- Kalorimetr (PT)

- UltraHeat 50 (No. 66 283 814)

- umístěn v kotelně

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | ZMD410 | 96933796 | Základní škola | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Elektřina | ZMD120 | T130491 | Základní škola | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Elektřina | ZMF120 | W035907 | Arcus, spol. s.r.o. | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Elektřina | ZMF120 | W047852 | Arcus, spol. s.r.o. | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda | Flostar DN 50 | 05UF100386 | Základní škola | Veolia | ANO | Fakturační |
| Teplo/Teplá voda | UltraHeat 50 | 66283814 | Základní škola | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

ZŠ Chvaletická – 2.stupeň

Popis současného stavu

ZŠ Chvaletická se skládá ze dvou budov. Budova pro druhý stupeň se nachází v ulici Chvaletická 918. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměry (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZMD410 (No. 51 217 530)

- 2. elektroměr typu ZMD120 (No. T024922)

- umístěny v rozvodně elektro v místnosti č.S103

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- vodoměr typu Flostar DN 50 (No. 07UF070328)

- umístěn v místnosti kotelny spolu s kalorimetry

- bez komunikace

- Plynoměr (MDP)

- 1. Typ Krom-Schroder G10 (No. 12031692)

- umístěny v místnosti č.S104 vedle rozvodny

- s komunikací

- Kalorimetr (PT)

- UltraHeat 50 (No. 68 383 970)

- UltraHeat 50 (No. 66 196 812)

- UltraHeat 50 (No. 65 655 685)

- UltraHeat 50 (No. 66 877 002)

- Corona E (No. 11 39183151)

- umístěny v kotelně pod rozvodnou

| Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMD410 | 51217530 | Základní škola, Praha 9 | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| ZMD120 | T024922 | MČP14 | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Flostar DN 50 | 07UF070328 | MČP14 | Veolia | ANO | Fakturační |
| Krom-Schrod G10 | 12031692 | MČP14 | MDP, a.s. | ANO | Fakturační |
| UltraHeat 50 | 68383970 | MČP14 | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |
| UltraHeat 50 | 66196812 | MČP14 | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |
| UltraHeat 50 | 65655685 | MČP14 | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |
| UltraHeat 50 | 66877002 | MČP14 | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |
| Corona E | 1139183151 | MČP14 | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

ZŠ Hloubětínská

Popis současného stavu

ZŠ Hloubětínská se nachází v ulici Hloubětínská 700. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměry (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZMD410 (No. 98 385 521)

- 2. elektroměr typu ZMD410 (No. 96 933 621)

- 3. elektroměr typu ZE310.DU (No. T424446)

- umístěny v rozvodně elektro v suterénu

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- vodoměr typu MN Qn 6 (No. 9689694)

  - bez komunikace

  - osazen systém ochrany Vodostop

- Sensus Qn 6

  - bez komunikace

- umístěny v místnosti v suterénu

- Plynoměr (MDP)

- Elster BK-G65M (No. 15250043)

- komunikace MDP – systém OKO

- umístěn v domečku na hranici pozemku

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | ZMD410 | 98 385 521 | Základní škola | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Elektřina | ZMD410 | 96 933 621 | Základní škola | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Elektřina | ZE310.DU | T424446 | Základní škola | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda | MN Qn 6 | 9689694 | Základní škola | Veolia | ANO | Fakturační |
| Voda | Sensus QN 6 |  |  |  |  | Podružné |
| Plyn | Elster BK-G65M | 15250043 | Základní škola | MDP, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

U odběrného místa 301166-5-V1 pouze instalace dálkového odečtu, uzavírací ventil již instalován.

Fakturační vodoměry se nachází v místnosti v suterénu. Vodoměr MN Qn 6 je již vybaven systémem ochrany Vodostop. Tento systém je třeba integrovat do systému dálkových odečtů.

ZŠ Šimanovská

Popis současného stavu

Objekt základní školy se nachází v ulici Šimanovská 16. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměr (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZMD410 (No. 505 86743)

- umístěn v přízemí budovy

- Elektroměr podružný – v majetku školy

- 1. elektroměr je třífázový typu Elko EISE 3 DIN lištový

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- typ Actaris (No. 05UF057581)

- umístěn ve sklepě

- bez komunikace

- Vodoměr – podružné měření v majetku školy

- 3 kusy vodoměrů neznámého typu

- bez komunikace

- Plynoměr (MDP)

- 1. Typ Krom Schroder (No. 11426674)

- 2. Typ GWF (No. 2807)

- umístěn v přízemí cca 15m od technické místnosti

- bez komunikace

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | ZMD410 | 50586743 | Základní škola Praha 9 - Kyje | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Elektřina | Elko EISE 3 |  |  | ZŠ Šimanovská | ANO | Podružné |
| Voda | Actaris | 05UF057581 | Základní škola Praha 9 - Kyje | Veolia | ANO | Fakturační |
| Voda |  |  |  | ZŠ Šimanovská | ANO | Podružné |
| Voda |  |  |  | ZŠ Šimanovská | ANO | Podružné |
| Voda |  |  |  | ZŠ Šimanovská | ANO | Podružné |
| Plyn | Krom Schroder | 11426674 | Základní škola Praha 9 - Kyje | MDP, a.s. | ANO | Fakturační |
| Plyn | GWF | 2807 | Základní škola Praha 9 - Kyje | MDP, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

ZŠ Vybíralova

Popis současného stavu

Objekt základní školy a gymnázia se nachází v ulici Vybíralova 964. Je rozdělen na budovu A, B a budovu E. V budovách jsou identifikovány následující měřidla:

Budova A

- Elektroměr

- elektroměr typu Křižík (No. 3036546)

- v majetku školy, podružné měření

- umístěn v přízemí – zubní ordinace

- Vodoměry

- 1. Typ SPX 2000 (No. 40013642)

- 2. Typ SPX 2000 (No. 40013645)

- v majetku školy podružné měření -

- umístěn v přízemí – zubní ordinace

- bez komunikace

Budova B

- Vodoměr

- Typ Sensus Qn 6 (No. 4201108187217)

- v majetku školy podružné měření

- umístěn v přízemí

- bez komunikace

- Kalorimetr (PT)

- osazena komunikace

Budova E

- Elektroměr (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZMD410CT (No. 96 934 054)

- 2. elektroměr typu ZE310.DU (No. T429917)

  - dvoutarifní sazba řízená HDO FMX 552 (No. A194747), instalováno v elektroměru

- umístěn v přízemí budovy

- Elektroměr

- elektroměr typu Maneler DIN lištový

- podružný v majetku školy

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- typ Actaris (No. 05UH135519)

- umístěn v technické místnosti

- bez komunikace

- Kalorimetr (PT)

- 1. typ (No. 67 767 390)

- 2. typ (No. 67 625 164)

- umístěny v technické místnosti ve sklepě

- osazeny komunikací na PT

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | Křižík | 3036546 | Zubní ordinace | ZŠ Vybíralova | ANO | Podružné |
| Voda | SPX 2000 | 40013642 | Zubní ordinace | ZŠ Vybíralova | ANO | Podružné |
| Voda | SPX 2000 | 40013645 | Zubní ordinace | ZŠ Vybíralova | ANO | Podružné |
| Voda | Sensus QN 6 | 4201108187217 |  | ZŠ Vybíralova | ANO | Podružné |
| Elektřina | ZMD410 | 96934054 | Základní škola | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Elektřina | ZE310.DU | T429917 | Základní škola | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Elektřina | Maneler | 9905D |  | ZŠ Vybíralova | ANO | Podružné |
| Voda | Flostar DN 80 | 05UH135519 | Základní škola | Veolia | ANO | Fakturační |
| Teplo/Teplá voda | UltraHeat 50 | 67767390 | Základní škola | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |
| Teplo/Teplá voda | UltraHeat 50 | 67625164 | Základní škola | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

- 6771-5169-0905 – Úřad MČ Praha 14

UMČ Praha 14

Popis současného stavu

UMČ Praha 14 se nachází v ulici Bratří Venclíků 1072 a 1073, tj. ve dvou vchodech panelového domu. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

Budova 1073

- Elektroměry (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZMD410 (No. 50 838 983)

- umístěn v pilířku na fasádě budovy u zadního vchodu

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- vodoměr typu MN Qn 6 (No. 22269586)

- umístěn v suterénu v místnosti údržby spolu s plynoměrem

- bez komunikace

- Plynoměr (MDP)

- J.B.Rombach G25 (No. 3918128)

- umístěn v suterénu v místnosti údržby spolu s vodoměrem

- bez komunikace

Budova 1072

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- vodoměr typu MN Qn 10 (No. 07023219)

- umístěn v suterénu v místnosti skladu nábytku spolu s plynoměrem

- bez komunikace

- Plynoměr (MDP)

- Krom-Schroder BK-G10 (No. 13887189)

- umístěn v suterénu v místnosti skladu nábytku spolu s vodoměrem

- bez komunikace

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | ZMD410 | 50838983 | MČ Praha 14 | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda | MN Qn 6 | 22269586 | MČ Praha 14 | Veolia | ANO | Fakturační |
| Plyn | J.B.Rombach G25 | 3918128 | MČ Praha 14 | MDP, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda | MN Qn 10 | 7023219 | MČ Praha 14 | Veolia | ANO | Fakturační |
| Plyn | Krom-Schroder BK-G10 | 13887189 | MČ Praha 14 | MDP, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

- 3392-5169-0605 – Kulturní dům Šimanovská

KD Šimanovská

Popis současného stavu

Objekt kulturního domu se nachází v ulici Šimanovská 47. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměry (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZE310.DU (No. T498360)

- 2. elektroměr typu ZE310.DU (No. T500476)

- umístěny v přízemí budovy

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- typ DN50 (No. 05UF057581)

- umístěn v šachtě před budovou

- bez komunikace

- Vodoměr – podružné měření v majetku KD

- 1. Typ Sensus

- 2. Typ Actaris

- 3. Neznámý

- bez komunikace

- Plynoměr (MDP)

- 1. Typ J.B. Rombach (No. 3659878)

- 2. Typ Elster BK (No. 4074756-026-09-I)

- umístěn venku na budově

- bez komunikace

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | ZE310 | T498360 | Praha 14 kulturní | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Elektřina | ZE310 | T500476 | Městská část Praha 14 | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda | DN50 | 05UF057581 | Praha 14 kulturní | Veolia | ANO | Fakturační |
| Voda | Sensus |  |  | MČP14 | ANO | Podružné |
| Voda | Actaris |  |  | MČP14 | ANO | Podružné |
| Voda |  |  |  | MČP14 | ANO | Podružné |
| Plyn | J.B.Rombach | 3659878 |  | MDP, a.s | ANO | Fakturační |
| Plyn | Elster BK | 4074756-026-09-I |  | MDP, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

- 3429-5169-0405 – Sportovní a volnočasové zařízení Plechárna

Popis současného stavu

Objekt zvaný Plechárna je sportovním a volnočasovým zařízením nacházející se v ulici Bryksova 1002/20. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměry (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZMF120 (No. W044537)

- 2. elektroměr typu ZMF120 (No. W044698)

- umístěny vně budovy v rozváděči

- Elektroměry podružné

- typ DTS-353 (No. 886102199)

- typ DTS 353 (No. 886100218)

- typ DTS 353 (No. 886102131)

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- typ Flostar DN 50 (10UF010428)

- umístěn v šachtě před budovou

- Plynoměr (MDP)

- 1. Typ Krom-Schroder G25 (No. 12697613)

- umístěn venku na budově

- bez komunikace

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | ZMF120 | W044537 | Praha 14 kulturní | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Elektřina | ZMF120 | W044698 | Praha 14 kulturní | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Elektřina | DTS-353 | 886102199 |  | Plechárna | ANO | Podružné |
| Elektřina | DTS-353 | 886100218 |  | Plechárna | ANO | Podružné |
| Elektřina | DTS-353 | 886102131 |  | Plechárna | ANO | Podružné |
| Plyn | Krom-Schroder G25 | 12697613 | Praha 14 kulturní | MDP, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda | Flostar DN 50 | 10UF010428 | Praha 14 kulturní | Veolia | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.

- 4356-5169-0505 – Domov seniorů Bojčenkova

DS Bojčenkova

Popis současného stavu

Objekt domova seniorů se nachází v ulici Bojčenkova 602/4. V objektu jsou identifikovány následující měřidla:

- Elektroměr (PREdi)

- 1. elektroměr typu ZMD410 (No. 96 916 827)

  - dvoutarifní sazba řízená externím HDO FMX 524 (No. A272406)

- umístěn v přízemí budovy

- Vodoměr – Veolia (PVK)

- typ Sensus (No. 5714050251)

- umístěn v technické místnosti

- bez komunikace

- Kalorimetr (PT)

- typ L+G 2WR5 (No. 65 155 544)

- umístěn v technické místnosti

- osazen komunikací na PT

| Medium | Typ | Vyr.č./Ev.č. | Zákazník / Účel | Vlastník měřidla | Odečet | Status měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | ZMD410 | 96916827 | Oblastní spolek ČČK Praha 9 | PREdistribuce, a.s. | ANO | Fakturační |
| Voda | Sensus | 5714050251 |  | Veolia | ANO | Fakturační |
| Teplo/Teplá voda | L+G 2WR5 | 65155544 |  | Pražská teplárenská, a.s. | ANO | Fakturační |

Požadovaný stav

Cílem projektu je sběr naměřených dat ze všech uvedených měřidel a jejich přenos do SW provozovaném Poskytovatelem. Data by měla být prezentována na internetovém portále SW.

Dále by v objektu měl být instalovaný ochranný prvek chránící před možnou havárií vody. Ochranný prvek by měl fungovat autonomně na základě vyhodnoceného průtoku vody za definovaný časový interval. V případě vyhodnocení poruchového stavu by se měl aktivovat mechanismus automatického uzávěru vody na hlavním přívodu do objektu (za fakturačním vodoměrem). V případě vybavení ochrany by měla být zaslána informace pověřené osobě.